益安环评表〔2022〕2号

关于《湖南益阳海螺水泥有限责任公司年产200万吨建筑骨料项目环境影响报告表》的批复

益阳海螺水泥有限责任公司：

你单位报送的《湖南益阳海螺水泥有限责任公司年产200万吨建筑骨料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复意见如下：

- 湖南益阳海螺水泥有限责任公司年产200万吨建筑骨料项目位于湖南省益阳市安化县仙溪镇圳上村，选取湖南益阳海螺水泥有限责任公司配套的矿山（汪君寨矿区）内一处空地进行建设，以矿山的夹石及顶底板作为骨料料源；项目总用地面积33500m2，建筑面积8500m2。生产车间、成品库采用全封闭钢筋砼结构。项目总投资30000万元，其中环保投资76万元，占总投资额的0.25%。

项目符合国家产业政策，符合安化县仙溪镇土地利用总体规划，符合益阳市安化县仙溪镇环境管控单元 “三线一单”生态环境准入清单要求.根据湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意湖南

益阳海螺水泥有限责任公司年产200万吨建筑骨料项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

- 严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实废水污染防治措施。规范厂区建设，要求建设雨水收集池用于初期雨水的收集，再经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘；生活污水依托现有污水处理设施处理。

（三）落实大气污染防治措施。为了降低粉尘和扬尘对周围环境的影响，要求建设单位保持厂区干净卫生，物料运输车辆做好遮盖措施，装卸过程中与堆放场所要求定期洒水抑尘;骨料生产线要求在全封闭钢筋砼结构生产车间内进行，破碎、筛分工序产生的粉尘经布袋除尘器收集后处理，项目成品要求采用全封闭筒仓储存。

（四）落实噪音污染防治措施。生产期间优先选用低噪音设备，配套减震基础，采取减振、隔声等降噪措施，科学制定生产时间，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 2类标准。

（五）落实固体废弃物污染防治措施。要求厂区设置一间防渗漏、有防雨棚的一般固体废物暂存堆场，用于雨水池泥砂、布袋除尘器收集的粉尘与筛分泥沙的暂存，后期外售或回用水泥厂可实现综合利用；生活垃圾要求做到避雨集中堆放，统一交由环卫部门清运；项目产生的废润滑油、废油桶依托矿山现有危险废物暂存间暂存，并要求配置专门的容器盛装废润滑油，日常做好管理记录，定期交由有资质的单位处理。

三、项目应严格按照我局批复内容建设。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目批复后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求及时办理排污许可相关手续。建设及运营期的环境现场监督管理工作由益阳市生态环境局安化分局生态环境保护综合行政执法大队负责。

益阳市生态环境局

2022年3月11日